## Slide 1
Fórum de Debates na CCEE
Mario Daher
Gerente Executivo
São Paulo, 13 de dezembro de 2017
Preço Horário no Mercado de Curto Prazo – a Visão do ONS

## Slide 2
Agenda:
1
Histórico
3 Antecedentes
Regulatórios
4
Como
Fazer
5
Reflexões
Finais
2
Motivação
Aspectos
Operativos

## Slide 3
Resolução ANEEL 290/2001
O Modelo Mercantil pós 1998
Implantação do mercado de Curto Prazo em 3 etapas
1ª etapa
Resultados com periodicidade mensal (até 2001)
2ª etapa
Resultados com periodicidade semanal (pós jul de 2001)
3ª etapa
Resultados com periodicidade horária (futuro...2004)
1. Utilização de modelo de simulação hidrotérmica de médio prazo (NEWAVE/NEWDESP)
2. Utilização de modelo de otimização hidrotérmica de curto prazo (DECOMP)
3. Utilização de modelo de otimização hidrotérmica diária (DESSEM)
PMAE
PMAE/PLD
“PLDh”

## Slide 4: Planejamento e Programação da Operação na Formação de Preços no Mercado de Curto Prazo
Menos incertezas e mais detalhes
Mais incertezas e menos detalhes
Etapas de Estudos e Cadeia de Modelos Matemáticos
MÉDIO PRAZO
CURTO PRAZO
PROGRAMAÇÃO DIÁRIA
PEN PLANO DA OPERAÇÃO
ENERGÉTICA
PMO PLANO MENSAL DE OPERAÇÃO
PDE PLANO DIÁRIO ELETROENERGÉTICO
NEWAVE
DECOMP
HORIZONTE: 2 MESES ETAPAS: SEMANAIS
HORIZONTE: 1 A 7 DIAS ETAPAS: ½ HORA
HORIZONTE: 5 ANOS ETAPAS: MENSAIS
REVISÕES
REVISÕES SEMANAIS
REVISÕES DIÁRIAS
DESSEM
FCF
FCF

## Slide 5
Agenda:
2
Motivação
Aspectos
Operativos

## Slide 6: Por que Preço Horário? A nova Matriz de Energia Elétrica é objeto das maiores motivações atuais

## Slide 7: A Nova Matriz de Energia Elétrica
Grau de Regularização em “queda livre”
Reservatórios “desidratam” a cada estação seca
Perdas por deplecionamento exigem térmicas para atender a Ponta.... Térmicas caras.....
Dependemos cada vez mais da próxima estação chuvosa – “Inercia Hidroenergética” cada vez maior

## Slide 8: Evolução Energia Armazenada no Nordeste
Os Reservatórios “desidratam” com muita rapidez....
Mas existe uma “inercia hidroenergética” muito grande para o reenchimento.
Dependemos cada vez mais da próximo estação chuvosa.

## Slide 9
Usinas Eólicas em Operação no SIN | 
Subsistema | Potência Inst. (MW)
Sul | 1.889¹
Sudeste | 28
Nordeste Norte | 10.010² 221
Total | 12.148
Capacidade instalada de todas as eólicas – 20/11/2017
84%
16%
E cada vez mais Eólicas....
¹ Danificação de aerogeradores dos Parques Bom Jardim, Água Doce e Livramento, em função de evento climático. Redução de 180 MW na capacidade instalada do Subsistema Sul.
² Inclui usinas em operação comercial e em teste
5 X
2 X
16 X
Intermitência
&
Variabilidade

## Slide 10
Geração Eólica Verificada – Dia 26/07/16
Recorde
1.462 MW (21:22 h)
(93,2% Fator de Capacidade)
Geração Eólica (MW) – Região Sul
351 MW
em 31 min
717 MW
em 48 min
A Variabilidade e a Intermitência
...em um mesmo dia..
Necessidade de Reserva pronta

## Slide 11
4.818 MW
55% da carga do NE
72% de F. Capacidade
1.385 MW em 1:45 h
Rampa de 825 MW/h
Rampa de 800 MW/h
A Variabilidade
Necessidade de Reserva pronta

## Slide 12: O que não é capturado hoje na formação de preço?...

## Slide 13
Representação da Carga no PMO e na Formação do Preço
3 patamares de carga (médios semanais)
18
89
61
Nº de Horas por Patamar
(semana típica: 6 dias úteis e domingo)
168 horas
Cada patamar representa um subproblema a ser resolvido
Decomp
Define a Ordem de Mérito na semana operativa
É um Modelo de Energia!!!

## Slide 14: A Carga como ela é...

## Slide 15
Representação da Carga no Decomp
.... mas como a carga de fato é....
Cuva de Carga Diária
leve
média
pesada
Na Programação Diária, as térmicas despachadas por Mérito na semana podem não ser suficientes para fechar o Balanço

## Slide 16: A realidade operativa recente do Nordeste..

## Slide 17
Programação do Atendimento Energético à Região Nordeste
Nas etapas de Programação Diária e Operação em Tempo Real é exigido um maior gerenciamento na disponibilização de potência para atendimento à carga, bem como no dimensionamento da reserva de potência necessária para suprir as eventuais variabilidades da geração eólica ao longo do dia, de modo a se manter o RNE dentro dos limites elétricos vigentes.
Minimização da Defluência no Rio
São Francisco
...hoje 550 m3/s
Eólica
RNE – recebimento pelo Nordeste
GT adicional dimensionado em função do comportamento da carga e da geração eólica
Demanda
Horária
GT Ordem de Mérito - DECOMP
Outras Hidráulicas NE
Previsão em D-1
Despacho Fora da Ordem de Mérito – “DFOM”
ESS
Notes: 17

## Slide 18
Por que CMO/PLD Horário?
Minimização da Defluência no Rio
São Francisco
Eólica
RNE
GT adicional dimensionado em função do comportamento da carga e da geração eólica
Demanda
Horária
GT Ordem de Mérito
Outras Hidráulicas NE
Oportunidade para Participação da Demanda  redução da GT na Ponta
Oportunidade para
Participação da Demanda  variação da produção eólica
ou Térmicas Flexíveis
Além de outros Serviços Ancilares
Notes: 18

## Slide 19
PMO Novembro/17 – Revisão 1 (DFOM - Média Semanal)
Geração Térmica Programada – PMO Nov/17 Rev.1

## Slide 20
PMO Novembro/17 – Revisão 1 (Maior Valor de DFOM)
Geração Térmica Programada - 10/11/2017

## Slide 21
Antecedentes
Regulatórios

## Slide 22
Fatos & Fatos
CPAMP - Comissão Permanente para Análise de Metodologias e Programas Computacionais do Setor Elétrico:
  Reunião de 27/07/2017:
  “... A plenária da CPAMP aprovou a criação de um subgrupo (SGOP), sob coordenação do ONS e da CCEE, para conduzir os estudos de implantação do DESSEM. O subgrupo desenvolverá cronograma de trabalho, com foco na adoção operacional do modelo a partir de 2019.
  A plenária da CPAMP aprovou a priorização de trabalhos do GT Metodologias, focando nos temas para implantação em 2019, o que exige aprovação até 31/7/2018, com a seguinte hierarquização: (1) DESSEM; ...”
SGOP:
  Três reuniões realizadas, a quarta foi 11/12/2017
CPAMP: reunião de 19/09/2017
  Apresentação do andamento das atividades e do plano de trabalho do SGOP
  Deliberação: Secretaria de Energia Elétrica do MME coordenar a realização de consulta pública para reunir as repercussões no ambiente de mercado.
Notes: 22

## Slide 23
Como
Fazer

## Slide 24: Utilizar o Modelo DESSEM para calcular o Preço Horário – PLDh

## Slide 25
Forma de uso do modelo DESSEM
NEWAVE
CCEE sem rede
Cálculo do PLD horário
ONS com rede
Programação Diária
CMO semi-horário
DESSEM
Diretrizes Operativas
Política de Intercâmbio
e
Função de Custo Futuro do DECOMP
Entrada de Dados:
Previsão de Vazões
Previsão de Carga
Geração das Fontes Intermitentes
Rede elétrica
Diariamente
Mensalmente
Semanalmente
DECOMP
Função de Custo Futuro
Notes: 25

## Slide 26
segunda
terça
quarta
quinta
sexta
domingo
sábado
D+2
D+3
D+4
D+5
D+6
D+1
D
D-1
D+2
D+3
D+4
D+5
D+1
D
D+2
D+3
D+4
D+1
D
D+2
D+3
D+1
D
D+2
D+1
D
D+1
D
D
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
D-1
SEMANA OPERATIVA
FUNÇÃO DE CUSTO FUTURO DO DECOMP
D-1 = Dia que se faz a programação até sexta feira
D = Dia da Programação Diária PLDh
D+ i = dias consecutivos para acoplamento com a FCF do DECOMP
Forma de uso do modelo DESSEM

## Slide 27
Marcos:
de SET/2017 a MAR/2018:
  FT-DESSEM: Validação do modelo DESSEM junto aos Agentes
de ABR/2018 a DEZ/2018 :
  Simulação “Sombra”
JUL/2018:
  CPAMP: Aprovação, após CP do MME, da metodologia utilizada pelo modelo DESSEM para programação da operação e formação de preço
de JUL/2018 a OUT/2018:
  ANEEL: Aprovação do uso do modelo DESSEM para programação da operação e formação de preço
JAN/2019:
  Início do uso oficial do modelo DESSEM para programação da operação e formação de preço
Estado da Arte e passos futuros
Notes: 27

## Slide 28
Reflexões Finais

## Slide 29
1) Alterações legais, regulatórias e de procedimentos
Deverá ser feita uma revisão dos Procedimentos de Rede do ONS, bem como das Regras e Procedimentos de Comercialização da CCEE, para que haja adequação entre processos internos e a regulamentação.
Consulta pública MME 042/2017
Revisão de Procedimentos de Rede
Deverão ser estabelecidos procedimentos de trâmite de dados entre ONS e CCEE, bem como com os Agentes, de forma a garantir a confiabilidade dos processos e o atendimento dos requisitos de publicação de preços.
Definição de como e quais dados disponibilizar no site do ONS para garantia de reprodutibilidade.
2) Processos para iteração entre ONS/CCEE e ONS/Agentes
Pontos de Atenção
Notes: 29

## Slide 30: FIM Obrigado

## Slide 31: APOIO

## Slide 32
PLDh como requisito para a Participação da Demanda
Mercado brasileiro está maduro para implantação de mecanismos de Resposta da Demanda (RD)
O ONS vem trabalhando em um projeto-piloto em conjunto com a ANEEL, ABRACE (no momento somente Consumidores Livres), CCEE e EPE para implantação em 2017
A exemplo de outros Operadores Internacionais, um teste de redução de carga poderá avaliar os recursos disponíveis no sistema, além de revelar os benefícios e custos de introduzir a RD como serviço ancilar, na operação do SIN
Projeto-piloto  Dois produtos (Participação na fase de Programação Diária):
  Produto 1: Atendimento à Ponta do Sistema
  Produto 2: Mitigação da Intermitência das fontes eólicas
Produtos Day-ahead e Intraday

## Slide 33
Proposta do ONS
Produto 1: Atendimento à Ponta do Sistema
    A reserva primária e secundária, para atender as variações da carga e da ponta, dentro da ponta, significa um montante em torno de 3% da demanda máxima
      Devido à forte presença das eólicas na matriz elétrica, será necessário aumentar esse montante de reserva
      Na fase de programação, a Resposta da Demanda poderia ser adotada para substituir parte da geração térmica
      Na fase da operação em tempo real, essa demanda poderia ser solicitada para fazer face à deterioração dos montantes da reserva
Produto 2: Mitigação da Intermitência das fontes eólicas
    A política energética leva em conta a defluência mínima e, devido à condição de armazenamento da cascata do São Francisco, o CAG do Nordeste está desligado. Dessa forma, o balanço do Nordeste considera:
      Geração eólica do NE
      Geração hídrica da cascata do S Francisco
      Geração térmica dentro do NE, e
      Intercâmbio com folga de 500 MW para compensar a variação das eólicas/carga dentro do NE

## Slide 34
Participação da Demanda
Benefícios vislumbrados:
          Para o ONS: Flexibilidade operativa para o sistema; Mitigação da intermitência das fontes de geração de energia elétrica; Redução dos custos de expansão do sistema (atendimento à ponta); etc...
          Para as térmicas: redução de utilização das térmicas, com rebatimento na vida útil das mesmas
          Para o consumidor: redução dos custos imediatos de operação
          Para a sociedade: aumento da confiabilidade do sistema e redução da emissão de gases de efeito estufa
          Flexibilidade para o consumidor que participa do processo
        Audiência Pública ANEEL para regulamentar a execução do projeto-piloto:
  Duração do piloto: 18 meses