## Slide 1: Preços horários em mercados de energia Temas relevantes para expansão: a visão da EPE
Rafael Ferreira Assessor da Presidência
Fórum de Debates CCEE
Dez/2017

## Slide 2: Temário
Objetivos
Olhando para o futuro: exemplos selecionados
Desenhos coesos e ajustados ao futuro

## Slide 3: O que considerar ao contribuir para a consulta pública
A ação que desencadeia a CP#42 é a introdução de preços em intervalos de tempo horários ou inferiores.
É natural que a atenção de agentes, notadamente os já atuantes no mercado, se direcione ao ajuste de mecanismos existentes.
Mas devemos também olhar para o futuro:
  Ao introduzir preços horários, nos depararemos com problemas novos.
  Ao solucionar estes problemas, devemos construir um processo de despacho, formação de preços e liquidação ajustado ao futuro do setor.
  Pode ser que, por quesitos de tempo, algumas dimensões importantes do problema não estarão sujeitas a ações imediatas, mas suas relações com as decisões imediatas devem ser consideradas para ter desenho final coeso.
Notes: Enfatizar preços em intervalos de tempo horários ou inferiores, mas relativizar que primeiras experiências podem ser mesmo com preços horários para se aprender.
Analogia com relógio:
Eu posso não precisar do ponteiro de segundos inicialmente, mas se eu não desenhar o relógio de pulso com espaço suficiente para colocar a engrenagem dele, depois posso não conseguir inserir este ponteiro.

## Slide 4: O que queremos com esta apresentação
Com esta apresentação, busca-se sedimentar a percepção de que:
  Este é um dos primeiros processos de tomada de decisão que ajudará a pavimentar o caminho ao futuro do setor...
  ... e um bom desenho dos preços horários pode facilitar a implantação de outros aprimoramentos no futuro.
Para isto:
  Não vamos analisar nesta apresentação possíveis benefícios de preços horários.
  Vamos explorar, com alguns poucos exemplos:
    Como as escolhas a serem feitas agora são relevantes para catalisar o valor de outros elementos da visão de futuro para o setor...
    ... e como o processo de tomada de decisão pode e deve considerar estas sinergias.
Notes: Naturalmente, os exemplos não permitirão esgotar todas as inter-relações, pois só temos 15 minutos.

## Slide 5: Temário
Objetivos
Olhando para o futuro: exemplos selecionados
  Tratamento de custos e restrições de ciclagem, modulação
  Mercados múltiplos para programação e liquidação
  Tratando decisões inteiras (partidas, sincronia) em preços e encargos
Desenhos coesos e ajustados ao futuro

## Slide 6: Tratamento de custos e restrições de ciclagem, modulação
Modulação de geração e ciclos de partida-produção-parada de certas tecnologias:
  Limitados por restrições técnicas (ex.: taxas de variação de produção, geração mínima).
  Implicam em custos (custos de partida, eficiência inferior em operação a carga parcial).
Estes custos e restrições devem ser observados na operação e formação de preços.
O que é?
Mais granularidade: oportunidade para explicitar e tratar este fenômeno.
Benefícios à eficiência no despacho, sinalização econômica e recuperação de custos.
Tema ganha importância à medida em que variabilidade de curto prazo se incrementa.
Por que considerar quando se introduz preços horários?
Algumas alternativas de tratamento
Tratamento explícito:
Informação separada destes custos e restrições disponível e explicitada em programação da geração e precificação.
Ex.: MISO , México .
Tratamento implícito:
Informação internalizada em ofertas de energia, risco alocado a gerador mas reposicionamento em mercados sucessivos.
Ex.: Esquema de block bids na EU .
Relação c/ expansão
Notes: Enfatizar que ambas as alternativas são aplicáveis com preços por ofertas ou por custos (implícito é mais difícil com custos).
Relação com expansão: sinalização econômica (guiar decisões do mercado em direção a mix ótimo utilizando inteligência decentralizada) e recuperação de custos (atração de capital, custos capital).

## Slide 7: Tratamento de custos e restrições de ciclagem, modulação
Não cabe aqui comparar alternativas à exaustão, mas exemplificar relações com temas que fazem parte da visão de futuro para o setor.
Custos comuns e serviços ancilares:
A partida de um gerador ocorre se este estiver ge- rando energia ou prestando serviço ancilar que requeira sincronia (por exemplo, reserva girante).
Informação auditada ou declarada:
Ambos os mecanismos podem ser implantados sob modelo de custos auditados ou ofertas declaradas (embora alternativa implícita apresente complexidade superior sob custos auditados).
Tratamento explícito facilita co-otimização de energia e serviços ancilares e alguns modelos de aquisição competitiva dos últimos
Modelos ajustados a eventual migração a formação de preços por ofertas (com modelo explícito mais flexível)
Notes: “Não cabe aqui comparar alternativas à exaustão”. Discussão aprofundada requeria abordar:
Alocação de riscos a gerador;
Revelação de informação; etc.

## Slide 8: Mercados múltiplos para programação e liquidação
Uma das motivações p/ preços horários é melhorar sinalização econômica:
  Vantagem pode ser maximizada ao incorporar, no despacho/formação de preços, informação mais próxima da operação em tempo real → vantagens de criar mercado de tempo real.
  Mas tomar todas as decisões próximo do tempo real reduziria o leque de recursos disponíveis para a operação, aumentando volatilidade de preços e exposição a poder de mercado:
  Para evitar isso, pode-se introduzir mercado de dia em adianto (ou semana em adianto, etc.).
  Mercado gera obrigações para geradores, que são liquidadas contra mercado de tempo real.
Sistema two-settlement, com mercado de dia em adianto (DA) e tempo real (TR) concilia: eficiência de sinais de preço (tempo real); com antecedência de programação e possibilidade de geradores liquidarem obrigações de longo prazo contra mercado menos volátil (dia em adianto).
Possível ainda introduzir mercados intradiários, com outras funções conceituais.
O que é e por que considerar quando se introduz preços horários?
Algumas alternativas de tratamento
Sistemas multi-settlement:
Mercados DA + RT: EUA , México .
DA + TR + intradiários: .
Outros arranjos (um exemplo apenas):
DA sem RT, mas com penalidades a desvios de instruções de despacho: Colômbia .
Relação c/ expansão
Notes: Melhorar sinalização econômica para eventos de curto prazo.
Enfatizar que ambas as alternativas são aplicáveis com preços por ofertas ou por custos (implícito é mais difícil com custos).
Relação com expansão: sinalização econômica (guiar decisões do mercado em direção a mix ótimo utilizando inteligência decentralizada) e (através de dar instrumentos de gestão de riscos) recuperação de custos (atração de capital, custos capital).

## Slide 9: Mercados múltiplos para programação e liquidação
Não cabe aqui comparar alternativas à exaustão, mas exemplificar relações com temas que fazem parte da visão de futuro para o setor.
Ajuda na mitigação de poder de mercado:
A informação antecipada oriunda do mercado de dia em adianto pode ser contestada no mercado de tempo real. Por outro lado, as obrigações deste mercado são criadas em ambiente em que mais recursos estão disponíveis.
Sinalização econômica e instrumentos de gerência de risco:
Aprimorar sinais econômicos e ao mesmo tempo dar instrumentos adicionais de gestão de risco a agentes é algo a assegurar antes de remover, no longo prazo, as obrigações de cobertura de consumo regulado por contratos adquiridos em leilões centralizados.
Ajuda na mitigação de poder de mercado ao usar mercado de dia em adianto é uma das estratégias para reduzir esta preocupação ao introduzir formação preços por ofertas
Sistema two-settlement seria facilitador para permitir dar último passo na separação de lastro e energia, no longo prazo
Notes: “Não cabe aqui comparar alternativas à exaustão”. Discussão aprofundada requeria abordar:
Flexibilidade na operação;
Volatilidade de preços;
Obrigação de participar de mercado em adianto
Discussão de gerência de riscos com preços por custo auditado ou por oferta (mercados intraday).

## Slide 10: Tratando decisões discretas na formação de preços
Determinar quais geradores devem partir e estar sincronizados: decisões discretas.
Sob alternativa explícita (quais partidas?) ou implícita (quais block bids aceitar?).
Os custos de partida devem ser recuperados, para garantir remuneração adequada.
Como lidar c/ decisões discretas sob abordagem marginalista? Uplifts/encargos muito usados.
O que é?
Custos e restrições de ciclagem convidam ao tratamento do tema. Uplifts muito utilizados, mas alternativas para defini-los diferem quanto a itens relevantes para previsibilidade de preços e sinalização econômica: volatilidade, monotonicidade, incentive-compatibility, simplicidade.
Por que considerar quando se introduz preços horários?
Algumas alternativas de tratamento
Modelos mais simples, “mais uplift”:
Fixação estrita de decisões inteiras para cálculo de preços, mais simples. Preços não monotônicos, tendência a mais volatilidade.
Ex.: PJM .
Modelos mais complexos, “menos uplift”:
Fixação não-estrita de decisões inteiras para calcular preços, mais complexa . Com monotonicidade e menor volatilidade.
Ex.: esquema já utilizado no NY-ISO .
Relação c/ expansão
Notes: Quais é um pronome que denota decisão discreta (diferente de quanto, que é decisão contínua).
Sem entrar em detalhes na implementação das “mais uplift” e “menos uplift”.
Relação com expansão: identificação de custos (relevante para expansão e identificação de que tecnologia contratar, usar exemplo de OCGT aeroderivativa vs heavy-duty) e recuperação de custos (atração de capital, custos capital).

## Slide 11: Tratando decisões discretas na formação de preços
Não cabe aqui comparar alternativas à exaustão, mas exemplificar relações com temas que fazem parte da visão de futuro para o setor.
Melhoras no processo de contratação:
Entender e valorar estes custos é primeiro passo a aprimorar também a seleção de projetos a contratar, determinando critérios de competição para que mercado entregue expansão ótima.
Decisão de forma exata de operacionalização:
Para as análises da forma exata de operacionalizar, é importante conhecer a alternativa selecionada para o tratamento de custos e restrições de ciclagem (item anterior desta apresentação).
Relação com identificação de necessidades sistêmicas e capacidade de projetos atendê-las (“valoração de atributos”) na contratação
Decisão idealmente tomada em conjunto com a decisão do item anterior desta apresentação
Notes: “Não cabe aqui comparar alternativas à exaustão”. Discussão aprofundada requeria abordar:
Incentive-compatibility
Mais preço é sempre melhor? Depende do que se quer com simplicidade, monotonicidade, volatilidade.
Melhoras no processo de contratação:
Tem a ver com a visão de que valorar atributos. O que se quer não é deixar de contratar térmicas que tenham estes custos de partida, mas sim contratar aquelas cujos custos totais (percebidos pelos consumidores, incluindo uplifts) percebidos pelos consumidores sejam os ótimos para sistema. Por exemplo, turbina aeroderivada pode ser melhor que heavy-duty.
Contar causo: Semana passada foi um empreendedor na EPE que disse, trocando em múdos, que “se vocês já tivessem melhorado o processo de seleção de projetos na EPE, eu poderia ter maximizado a flexibilidade que minha planta ia entregar ao sistema, alterando parâmetros de meu projeto”. É o que nós queremos.

## Slide 12: Temário
Objetivos
Olhando para o futuro: exemplos selecionados
Desenhos coesos e ajustados ao futuro

## Slide 13: Decisão tomada olhando presente e futuro
Tratamento de custos e restrições de ciclagem, modulação
Tratamento explícito
• Variabilidade de curto prazo já se incrementa no SIN.
• Eficiência da operação, sinalização econômica.
• Serviços ancilares: aquisição competitiva, co-otimização.
• Flexível a formação de preços por ofertas.
Tratamento de decisões discretas na formação de preços e determinação uplifts
Fixação estrita: mais simples, embora mais volátil
Recuperação de custos, atração de capital.
Valoração de atributos ao guiar a expansão competitiva.
Mercados múltiplos para programação e liquidação
Com mercados múltiplos (ao menos DA + RT)
Sinalização eficiente (RT), dando flexibilidade à operação e evitando volatilidade de preços (DA).
• Incrementar papel de sinais de preços e fornecer instrumentos de gestão de riscos a geradores. • Ajuda a mitigar poder de mercado.
Dimensão
Alternativa
Interação com temas relevantes já no presente
Interação com elementos da visão de futuro
Notes: Enfatizar:
Deve-se, naturalmente, considerar os benefícios que já podem ser obtidos no presente ao tomar a decisão.
Mas neste exercício já devemos pensar em como catalisar, com nossas escolhas, os elementos da visão de futuro.
Olhar para temas de futuro não é desculpa para atrasar decisão agora – basta deixar decisão robusta, flexível a caminho que se quererá adotar.
Claro que podemos organizar as ações no tempo de forma a fazer agora apenas o que é urgente agora: implantar os preços horários. Mas este exemplo ilustra como escolhas que temos que fazer agora vão nos deixar menos ou mais preparados para o futuro. Por exemplo:
Temos que tomar agora a decisão de como vamos tratar os custos e restrições de ciclagem, tanto eles a natureza da informação (explícita ou implícita) e o tratamento de decisões discretas na formação de preços.
Se decidirmos por tratamento explícito, estaremos facilitando objetivo futuro de co-otimizar serviços ancilares e facilitanto modelos de aquisição competitiva destes.
Qualquer que seja a forma que tomemos de dividir os custos de decisão discreta entre preços e uplifits, estaremos facilitando a valoração de atributos como forma de guiar a expansão competitiva.

## Slide 14: Decisão tomada olhando presente e futuro
Deve-se, naturalmente, considerar os benefícios que já podem ser obtidos no presente ao tomar as decisões.
Mas neste exercício já devemos pensar em como catalisar, com nossas escolhas, os elementos da visão de futuro.
Olhar para temas de futuro não é desculpa para atrasar decisão agora – basta deixar decisão robusta, flexível e adaptada a caminho que se quer adotar.
Os exemplos do slide anterior não são exaustivos, mas ilustram esta dimensão da tomada de decisão.
Contribua à Consulta Pública nº 42!
Notes: Enfatizar:
Deve-se, naturalmente, considerar os benefícios que já podem ser obtidos no presente ao tomar a decisão.
Mas neste exercício já devemos pensar em como catalisar, com nossas escolhas, os elementos da visão de futuro.
Olhar para temas de futuro não é desculpa para atrasar decisão agora – basta deixar decisão robusta, flexível a caminho que se quererá adotar.
Claro que podemos organizar as ações no tempo de forma a fazer agora apenas o que é urgente agora: implantar os preços horários. Mas este exemplo ilustra como escolhas que temos que fazer agora vão nos deixar menos ou mais preparados para o futuro. Por exemplo:
Temos que tomar agora a decisão de como vamos tratar os custos e restrições de ciclagem, tanto eles a natureza da informação (explícita ou implícita) e o tratamento de decisões discretas na formação de preços.
Se decidirmos por tratamento explícito, estaremos facilitando objetivo futuro de co-otimizar serviços ancilares e facilitanto modelos de aquisição competitiva destes.
Qualquer que seja a forma que tomemos de dividir os custos de decisão discreta entre preços e uplifits, estaremos facilitando a valoração de atributos como forma de guiar a expansão competitiva.

## Slide 15
Avenida Rio Branco, 1 - 11o andar
20090-003 - Centro - Rio de Janeiro http://www.epe.gov.br/
Rafael Ferreira Assessor da presidência
E-mail: rafael.ferreira@epe.gov.br
Ângela Livino Assessora da presidência
E-mail: angela.livino@epe.gov.br
Luiz Barroso Presidente
E-mail: luiz.barroso@epe.gov.br